Febrero 23 del 2010

UAS-060MB-10

Señor

PROVEEDOR

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente solicito a usted enviar cotización en la que se describa fecha de validez de la oferta, tiempo de entrega, tiempo de garantía, fecha, identificación del vendedor, así como la colocación de cada ítems en el orden que detallado en este requerimiento a nombre de la suscrita, al Fax 2-854-456 o mail: mbriones@espol.edu.ec e indicar en la proforma el No. del requerimiento, la oferta se recibirá hasta el día 26 de febrero del 2010 hasta las 15h00, Cabe indicar que de no cumplir con el requisito no podrá ser considerada para su adjudicación..

# PROYECTOR  EPSON POWERLITE 77C  MAS INSTALACION

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

MARCA.......................................................	EPSON

MODELO..................................................	77C

R ESOLUCION..........................................	XGA 1024 X 768 PIXELES Reales

LUMINOSIDAD.......................................	2200 ANSI Lúmenes

TECNOLOGIA.......................................	3 LCD

VIDA UTIL LAMPARA………………….	3000 Horas Brillo Alto; 4000 Horas Brillo Bajo

CONTRASTE............................................	400: 1 de radio de contraste

GAMA DE COLORES..............................	16.7 millones de colores (24 bit)

CORRECCION TRAPEZOIDAL………	Vertical: + - 30 grados

# LAMPARA.................................................	170 WATTS UHE

PESO.........................................................	6.0 LIBRAS (2.7 Kg.)

FORMATO IMAGEN…….…………….	4:3 para proyectar datos; 16:9 para ver películas

LENTE…………………………….........	Enfoque Manual

ZOOM……………………………..........	F-número 1.6 – 1.74; f-número 18.4 m a 22.12 m

DISTANCIA DE PROYECCION..........	Desde 30” Hasta 300” (2.7’ a 34.2’)

# FUENTE DE PODER............................  	Universal, permite trabajar con corriente de  120V  y 240V 50-60 Hz. 248 Vatios.

PUERTOS DE ENTRADAS...................... 	 VGA Mini D-sub 15 pin (Análoga RGB/Video componente), 1 S-Video (Mini Din), 1 Video compuesto RCA, 2 Audio compuesto RCA (L-R),

PUERTO DE SALIDA............................... 	Monitor VGA (Mini D-sub 15 pin)

PUERTO SALIDA DE AUDIO…............. 	1 watt mono speaker

COMPATIBLE........................................... 	Con PC,  MAC, Vídeo

CONEXION A............................................  VHS (Canales  De TV), Cámara De Vídeo, Vídeo Láser

(PAL, SECAM, NTSC)

Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente,

Lcda. Martha Briones R-

Unidad Adquisiciones y Suministros