Mayo 23 del 2011

UAS-023-NP-2011

Señor

PROVEEDOR

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente solicito a usted enviar cotización en la que se describa fecha de validez de la oferta, tiempo de entrega, tiempo de garantía, fecha, identificación del vendedor, así como la colocación de cada ítems en el orden que detallado en este requerimiento, al Fax 2-854-456 o mail: nrponce@espol.edu.ec , la oferta se recibirá hasta el día 25 de mayo del 2011 12H00, Cabe indicar que de no cumplir con el requisito no podrá ser considerada para su adjudicación.

Agradecemos de antemano la atención brindada a la presente, y en espera de su pronta respuesta, quedo de usted.

Atentamente,

Ing. Nury Ponce Loor

Ayudante de Compras

npl

Nota: indicar el código de este oficio: UAS-023-NP-2011

### Especificacion

### Pantalla

- Relación de contraste 500:1 con activado/desactivado completo

- Tecnología de pantalla LCD de 3 paneles

- Compatibilidad de datos: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA

- Tamaño mínimo de imágenes de 30"

- Tamaño máximo de imágenes de 400"

- Zoom de lente estándar 1.2 : 1

- Relación de proyección de 1,48 - 1,77

- Relación de compensación de 71%

- Distancia de proyección de 1 - 14 m

- Corrección digital de distorsiones de +/-20° (V)

### General

- Running Noise eco Mode 31dB, Bright Mode 36dB

- Dimensiones 279 x 229 x 79 mm

- Peso de 2,5 kg

- Dimensiones de envío 412 x 322 x 215 mm

- Peso de envío de 4,5 kg

- 5 - 35 ℃ Temperatura operativa

- 20% - 80% humedad operativa (sin condensación)

- Consumo de energía en modo de espera de 240 vatios

- Consumo de energía en modo de espera bajo 1 vatio

- Consumo de energía máximo bajo 250 vatios

### Input & Output

- DVI requiere cable HDMI a DVI

- Entrada HDMI

- D-Sub de 15 pines

### Compatibility

- VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200)

- Rango de sincronización H de 30 - 80 kHz

- Rango de sincronización V de 56 - 75 kHz

- Compatibilidad de video NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p,
720p, 1080i