ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

INSTITUTO DE CIENCIAS QUÍMICAS Y AMBIENTALES

TEMA:

Técnicas Elementales de Laboratorio

NOMBRE:

PARALELO:

FECHA:

PROFESOR:

FACULTAD DE

OBJETIVOS:

- Conocer los nombres de los materiales que se utilizan en el laboratorio de química, su manejo y las precauciones que se deben tomar al utilizarlos.

- Leer cuidadosamente las reglas de seguridad, que se deben tomar en cuenta al trabajar en el laboratorio.

- clasificar los materiales que forman parte del laboratorio de química de acuerdo a su utilización.

MATERIALES:

Los materiales que utilizamos en el laboratorio deben conocerse muy bien su uso, para así no tener problemas con las prácticas que se realizan. Para ello a continuación detallaremos los diferentes grupos de materiales que se conocen, su metodología de uso y sus aplicaciones.

MATERIALES DE VIDRIO.- Estos materiales son muy prácticos en el laboratorio, ya que ciertos materiales de este tipo son creados y graduados para poder medir volúmenes con mayor precisión.

No sólo son muy delicados y frágiles, sino que además tienen un costo a veces bastante alto. Por eso se recomienda tener especial cuidado con los materiales de vidrio. Al terminar de ser usados deben limpiarse muy bien y esperar a que estén secos antes de volver a ser usados.

Los materiales de vidrio más comunes son:

1.- BURETA

Las buretas son tubos largos, graduados, de diámetro interno uniforme, provistas de una llave en su parte inferior. Se usan para verter cantidades variables de líquido, y por ello están graduadas con pequeñas subdivisiones (dependiendo del volumen, de décimas de mililitro o menos). Su uso principal se da en volumetrías, debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquido variables.

2.- MATRAZ AFORADO

En química, un matraz volumétrico o aforado es un recipiente con forma de pera, fondo plano y un cuello largo y delgado. Suelen fabricarse en materiales como vidrio, vidrio borosilicatado o polipropileno, dependiendo de su aplicación. Los matraces se presentan en volúmenes que van de 10 ml hasta 2 l. Su principal utilidad es preparar disoluciones de concentración conocida y exacta.

3.- MATRAZ ERLENMEYER

El matraz o frasco de Erlenmeyer (generalmente llamado sólo Erlenmeyer) es uno de los frascos de vidrio más ampliamente utilizados en laboratorios de química, utilizado para calentar líquidos.

Consiste en un frasco cónico de vidrio de base ancha y cuello estrecho. Se los encuentra de diversas capacidades y con algunas variaciones. Suelen incluir una pocas marcas para saber aproximadamente el volumen contenido

4.-PIPETA

La pipeta es un instrumento volumétrico de laboratorio que permite medir alícuotas de líquido con bastante precisión. Suelen ser de vidrio. Está formado por un tubo transparente que termina en una de sus puntas de forma cónica, y tiene una graduación (una serie de marcas grabadas) indicando distintos volúmenes

5.-PROBETA

La probeta es un instrumento volumétrico, que permite medir volúmenes superiores y más rápidamente que las pipetas, aunque con menor precisión.

Como todo material debe estar limpio antes de ser utilizado. Además, al ser un material volumétrico no se lo debe someter a cambios bruscos ni a altas temperaturas

6.-TUBOS DE ENSAYO

El tubo de ensayo o tubo de prueba es parte del material de vidrio de un laboratorio de química. Consiste en un pequeño tubo de vidrio con una punta abierta (que puede poseer una tapa) y la otra cerrada y redondeada, que se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas (aunque pueden tener otras fases), realizar reacciones en pequeña escala, etc.

7.-VASOS DE PRECIPITADO

Un vaso de precipitados es un simple contenedor de líquidos, usado muy comúnmente en el laboratorio. Son cilíndricos, con un fondo plano; se les encuentra de varias capacidades, desde un ml. hasta de varios litros.

Como su graduación es inexacta es comúnmente usado para transportar líquidos hacia otro recipiente como un probeta o a un tubo de ensayo por un embudo. Son resistentes a los cambios bruscos de temperatura

8.- VIDRIO RELOJ

Un vidrio de reloj es una lámina de vidrio de forma cóncava-convexa, útil, entre otras aplicaciones, para pesar sólidos, o bien recogerlos húmedos y pesarlos después de haber llevado a cabo la filtración. También es utilizado en la separación magnética.

9.-CILINDRO GRADUADO

Un Cilindro graduado es muy útil cuando se necesita      medir volúmenes de líquidos sin gran precisión

10.- TERMÓMETRO

Es un instrumento utilizado en el laboratorio para medir la temperatura de diferentes sustancias, puede estar graduado en grados centígrados Fahrenheit

MATERIALES DE PORCELANA.-  Son utilizados principalmente cuando se requiere que soporte una alta temperatura, o presión.

No sólo son muy delicados y frágiles, sino que además tienen un costo bastante alto. Por eso se recomienda tener especial cuidado con los materiales de porcelana. Al terminar de ser usados deben limpiarse bien y esperar a que estén secos antes de volver a ser usados. Los más utilizados son:

1.- CÁPSULA DE EVAPORACIÓN

Es un material de porcelana, que se utiliza para la separación de mezclas por evaporación.

2.- MORTERO

Un mortero es un utensilio de madera, piedra, metal, o porcelana, a manera de vaso, que sirve junto con el pilón para triturar especias, semillas, drogas, etc.

3.- CRISOL

Crisol es una cavidad en los hornos que recibe el metal fundido. El crisol es un aparato normalmente hecho de grafito con arcilla que puede soportar elementos a altas temperaturas, ya sea el oro derretido o cualquier otro metal, normalmente a más de 500ºC. Algunos crisoles aguantan temperaturas que superan los 1500ºC.También se le denomina así a un recipiente de laboratorio resistente al fuego y utilizado para fundir sustancias. Es utilizado en los análisis gravimétricos.

MATERIALES DE METAL.-  Los materiales de metal en un laboratorio son de mucha utilidad, nos sirven especialmente de soporte o para llevar sustancias a altas temperaturas.

Los materiales de metal más utilizados en el laboratorio son:

1.- ESPÁTULA

Una espátula es una herramienta que consiste en una lámina plana de metal con agarradera o mango similar a un cuchillo con punta roma. Según su uso, se diferencian diferentes tipos de espátula

En química, se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son básicamente en polvo. Se lo clasifica dentro del material de metal y es común encontrar en técnicas el término punta de espátula para referirse a esa cantidad aproximadamente

2.- MALLA

Material de metal, se usa para proteger el fuego directo el material de vidrio que va a sufrir calentamiento.

3.- ANILLO DE HIERRO O ARO SOPORTE

El anillo de hierro es un material de laboratorio de metal de estructura circular y de hierro que se adapta al soporte universal y sirve como soporte de otros utensilios como lo son los vasos de precipitados, embudos de separación, etcétera. Se fabrican en hierro colado y se utilizan para sostener recipientes que van a calentarse a fuego directo. Funciona sobre todo con elementos químicos calentados al fuego o mediante procesos químicos para evitar quemaduras

4.- BALANZAS

en el laboratorio nos sirven mucho, y hay que tener cuidado en su uso ya que están graduadas para un determinado peso y pueden dañarse al ser utilizadas exageradamente.

Sirven para medir la masa de los sólidos y líquidos no volátiles.

5.- MECHERO DE BUNSEN

Un mechero o quemador Bunsen es un instrumento utilizado en laboratorios científicos para calentar o esterilizar muestras o reactivos químicos

El quemador tiene una base pesada en la que se introduce el suministro de gas. De allí parte un tubo vertical por el que el gas fluye atravesando un pequeño agujero en el fondo de tubo

OTROS MATERIALES.- Existen otra clase de materiales como los de madera que son muy útiles en la práctica de laboratorio, también están los de plástico, se los emplea para casos especiales (por ejemplo al manipular ácido fluorhídrico), o para evitar que se rompan fácilmente. A continuación mencionáremos algunos de estos materiales.

1.- GRADILLA

Una gradilla es una herramienta que forma parte del material de laboratorio (química) y es utilizada para sostener y almacenar tubos de ensayo u otro material similar. Generalmente son de madera muy rara vez son de metal, y plástico. ya que esto depende su altura, ya que es a partir de la medida del tubo de ensayo; tiene orificios en los cuales se colocan los tubos para que lo que contenga, no se derrame y unos palitos para que sostengan a los tubos, pero en esto para que la boca del tubo se encuentre hacia abajo esto es muy necesario en los laboratorios

2.- PIE UNIVERSAL

El pie universal o soporte universal es un elemento que se utiliza en laboratorio para armar aparatos. Está formado por una base o pie en forma de semicírculo o de rectángulo, y desde el centro de uno de los lados, tiene una varilla cilíndrica que sirve para sujetar otros elementos a través de doble nueces.

3.-PINZAS PARA TUBOS

Instrumento de madera o metal, que es utilizado en el laboratorio principalmente para coger los tubos de ensayo.

4.- CEPILLO

Es un instrumento que se utiliza en el laboratorio para el aseo de los diferentes materiales, principalmente de vidrio, son de diferentes formas dependiendo de su uso.

5.- ENVUDO

es un material utilizado para verter líquidos de manera controlada en otros recipientes .

REGLAS DE SEGURIDAD.

Las reglas de seguridad que se deben saber son muy importantes en la realización de prácticas en el laboratorio, ya que si las tomamos en cuenta no tendremos ningún problema en nuestras prácticas, por eso es necesario leerlas y ponerlas en práctica. Estas reglas ya son conocidas puesto que el profesor las explicó detalladamente en clase.

CONCLUSIONES:

Cumpliendo con los objetivos anteriormente señalados se puede concluir que se conoció a cada uno de los materiales que conforman el laboratorio de química, clasificándolos y describiéndolos de acuerdo a su utilización para un mejor entendimiento, así como se dio atención a las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta en el laboratorio.

BIBLIOGRFÍA

www.google.com.ec

www.wikipedia.com

www.enfenix.wedcindario.com

Manual de prácticas de química general I

Encarta 2007