PROBLEMAS RESUELTOS

TEMA # 1

Encuentre la resistencia entre las superficies curvas internas y externas del bloque que se presenta en la figura. El material tiene una conductividad σ.

Pasos:

- R!!

TEMA #2

En el siguiente circuito magnético, el núcleo de hierro colado (Imán Permanente) tiene una longitud de 0,438 mt y una sección transversal de 4 cm2, el entrehierro tiene una longitud transversal de 4,84 cm2, la FMM de la bobina es de 1000 amp-vueltas.

Calcular el flujo magnético en el núcleo.

| B(T) | H(A/m) |
| --- | --- |
| 0,2 | 450 |
| 0,3 | 700 |
| 0,4 | 1050 |
| 0,5 | 1600 |
| 0,6 | 2500 |
| 0,7 | 4000 |

Reemplazando:

→  H=2283,1 (A/m)

Se tiene la curva (B vs H)(de la tabla)

R!!

PARA CLASE

TEMA#3

En la figura que se muestra, existe un campo magnético que cumple con la ecuación:

La espira de dimensiones a x b se encuentra contenida en el plano cartesiano xy, determinar la Fuerza Electromotriz Inducida en dicha espira.

=

Derivando  respecto a t tenemos:

R!!

PARA CLASE

TEMA#4

Una bobina rectangular de N espiras cuyas dimensiones son axb como se muestra en la figura, está orientada inicialmente con su área perpendicular a la dirección de un campo magnético constante aplicado B. Si la bobina gira sobre su eje un ángulo θ en un tiempo Δt seg:

a) Determine la expresión para el voltaje v(t) inducido en la bobina.

- ¿Cuál es el voltaje promedio VPROM generado en la bobina en el tiempo Δt seg. si N=10, a=10cm., b=20cm., B=0,1T., θ=135º y Δt=0,0683seg. ?

R!!

R!!

CLASE DE PROBLEMAS

Tema #5

En el siguiente circuito magnético, calcular la longitud del entrehierro 1(lo1)  cuando se tiene una fmm = 4000 amp-vueltas y el flujo a través del entrehierro 2 (lo2) es de 2x10-3 weber. El material del núcleo es de hierro colado        µo=4π*10-7

Grafico  Hierro Colado

Dato

Fmm=NI=4000A-V

1)

Con B3 voy a la curva y encuentro

De 1)

Con H1 voy a la curva y encuentro    B1=0,7

Como

Con B2 voy a la curva y hallo H2

De 2)

R!!

Tema #6

Halle la inductancia por unidad de longitud de un conductor coaxial tal como se muestra en la figura.

PARA CLASE

Se tiene un conductor con corriente y una espira que esta a una distancia r, esta espira tiene una velocidad “v”. Calcular el Voltaje “V”.

TEMA #10

La densidad de flujo magnético se incrementa a razón de 10 [T/seg] en la dirección del eje z positivo. Un lazo conductor cuadrado de 10 cm x 10 cm, contenido en el plano x-y del sistema coordenado, tal como se muestra en la figura, tiene una resistencia distribuida de 10 ohm. Determine la dirección y magnitud de la corriente inducida en el lazo conductor.

En base a la información del enunciado del problema, se deduce que la densidad de campo magnético solo varía con relación al eje z, siendo constante con respecto a los otros ejes, por lo tanto:

TEMA #11

Un núcleo toroidal cuya sección transversal es de 2 2.0 _cm 	_ de radio y longitud media de120pi [cm], es hecho de un material ferromagnético que tiene una curva inicial de magnetización, tal como se muestra en la figura. Sobre este núcleo, se enrolla una bobina de N =100 espiras, la misma que transporta una corriente eléctrica de intensidad I=10 [A]. Considerando la existencia de un entrehierro de longitud  l = 1 mm, ignorando el flujo de dispersión, y, asumiendo que el núcleo no estuvo magnetizado previamente, determinar la densidad de flujo magnético existente en el entrehierro.

TEMA #12

Una bobina rectangular de lados b y c , tienen N espiras. En el Terminal de la bobina está conectado un voltímetro. Un conductor de longitud infinita está en el mismo plano que la bobina y transporta una corriente i, con una forma de onda como muestra la figura.

Calcular el voltaje que lee el voltímetro.

# Text boxes

ΔS

σ

If

h

θ

rb

ra

l

CURVA DE SATURACIÓN DEL HIERRO

lo

So

FMM=1000

S

a

b

ds=b dy

y

x

z

(Varía con respecto  a y)

l1=15,30cm;	 S1=39cm2

l2=7cm; 	S2=26cm2

l3=17,80cm;	S3=32cm2

lo2=0,50cm;	So2=32cm2

lo1=¿?		So1=26cm2

l3

B

B

Eje

Rotacional

b

a

l3

l2

l2

l1

lo2

lo1

I

NI

2R2

2R3

R1

Ro1

Ro2

Dato

l

c

b

a

φ2

φ1

φ3

θ

ds

B

V

c

i

i (Amp)

100

a

b

t(seg.)