## Slide 1: ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FUERZA MAGNETOMOTIVA DEL DEVANADO DEL INDUCIDO
Materia: Maquinaria Eléctrica I
Profesor: Ing. Gustavo Bermúdez
Estudiante: Andrés Yulán Pin
Paralelo: 001

## Slide 2: FULJOS DE POTENCIA
  MOTOR
  Potencia de entrada
  Perdida del campo derivación (1-5%)
  Perdidas del circ. Inducido
  Perdidas del devanado de compensación
  Perdidas de interpolos
  Perdidas de campo serie
  Perdida contactos escobillas
  Perdidas I2r
  “Potencia Electromagnética”
  Perdidas rotacionales 3-15%
  Ph+e
  Pfe rot
  Perdidas Cargas parasitas
  Pf+v
  Potencia de salida (Potencia Mecánica)

## Slide 3
Pérdidas del
campo derivación
Pérdidas del devanado de compensación
Pérdida de interpolos
Pérdida del campo serie
Pérdida contacto escobillas
Pérdidas
P h+e
P fe rot
Pérdidas cargas parasitas
P f+v
Potencia de salida
pot. eje
pot. mecánica
Potencia electromagnética
Pérdidas del circuito inducido
1 - 5 %
Pérdidas rotacionales 3 - 15 %
Para el Generador es el grafico invertido. (De derecha a izquireda)

## Slide 4: POLARIDAD DE UN GENERADOR DE UN GENERADOR AUTOEXCITADO
Para que un generador autoexcitado pueda aumentar su tensión, debe haber un sentido correcto de rotación del inducido y una correcta conexión entre la excitación y los bornes del inducido. Si se varia uno de estos factores en una máquina que funcione correctamente, la máquina tenderá a desmagnetizarse, si se varia ambos factores la máquina aumenta su tensión con polaridad opuesta.
Depende de:
Magnetismo remanente, y
Sentido de rotación

## Slide 5: SENTIDO DE ROTACION DE LAS MAQUINAS DERIVACIÓN Y SERIE COMO GENERADOR Y MOTOR

## Slide 6: GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA
CURVAS CARACTERISTICAS DEL GENERADOR
Característica de vacío o curva de magnetización E = f(Iex); n constante
Característica en carga V = f(Iex); Ii y n constantes
Característica externa V = f(Ic); n constante
Curva de regulación Iex = f(Ii); V y n constantes
La influencia de la carga se pone de manifiesto como:
Reacción del inducido
caída de tensión en los devanados del inducido, de la excitación, polos auxiliares y devanados de compensación
caída de tensión en los contactos de las escobillas
La reacción del inducido consta de dos partes:
Una debida al flujo transversal (depende de la saturación, si no esta saturado existe distorsión del flujo solamente y si existe saturación se tiene distorsión y reducción del flujo) y
Otra debida a la fmm desmagnetizante o magnetizante del inducido debido al desplazamiento de las escobillas

## Slide 7: CARACTERISTICA DE VACIO

## Slide 8: CARACTERISTICA DE CARGA DE UN GENERADOR SEPARADAMENTE EXCITADO
La característica de carga esta dada por:
V = f(Iexc) para n= constante Ii = constante
Se tiene:
Circuito del campo o excitación: Vf = Iexc rexc
Corriente en la carga y en el inducido Ii = I
Cuando el generador esta en carga se tiene que la tensión en bornes es menor que la Fem. generada en el arrollamiento del inducido, debido a:
La reacción del inducido Md
La caída de tensión en el circuito del inducido Σ Ii R
La caída en las escobillas 2∆V

## Slide 9
En el grafico se muestra las conexiones utilizadas para determinar experimentalmente la característica de carga. La intensidad de la carga se ajusta variando la resistencia Rc. Los datos obtenidos se los anotan en la siguiente tabla
Iex
V
Ii
n
La curva III es la característica de carga
La curva I es la característica de vacío
La curva II es la característica de la FEM generada en el devanado del inducido por el flujo resultante.
La curva II es obtenida si a la curva III se suma AB = ( Σ Ii R + 2∆V )
La distancia BC entre la curva II y la curva I es la caída de tensión producida por la reacción del inducido.
Iex | V | Ii | n

## Slide 10: CARACTERISTICA EXTERNA DE UN GENERADOR SEPARADAMENTE EXCITADO
Es la característica de la tensión en bornes en función de la corriente de carga a velocidad y corriente de excitación constante. Al aumentar la carga aumenta la reacción del inducido y las caídas de tensiones en las diferentes resistencias del circuito del inducido, luego al aumentar la carga la tensión en bornes disminuye.
Si AB = ( Σ Ii R + 2∆V ) se suma a la caracteristica externa, se obtiene la f.e.m. E generada en el devanado del inducido por el flujo resultante (curva II), BC es la diferencia entre la curva I (Eo) y la curva II (E) y es la caida de tensión debido a la reacción del inducido. Con esta caracteristica se puede determinar la regulación de tensión.
ε% = 100*(Eo – AA)/AA
donde AA es la tensión en bornes a la carga nominal.

## Slide 11: CURVA DE REGULACION DE UN GENERADOR SEPARADAMENTE EXCITADO
Si la tensión en bornes permanece constante al aumentar la corriente de carga, se debe aumentar la intensidad de excitación; el aumento de la corriente de excitación depende de las caidas por reacción del inducido y en las resistencia del inducido. La curva de regulación Iexc = f(I i ) da la intensidad de excitación en función de la intensidad de carga para una tensión en bornes constante ( V= constante) y una velocidad constante (n= constante).
La tensión en bornes se mantiene constante en el valor OC’ = PA, en vacio la corriente de vacio necesaria es OP.
Para cualquier intensidad de carga, luego obtenemos PB que es la f.e.m. generada necesaria, sino existiese la reacción del inducido, la corriente de excitación deberia aumentarse a un valor OP’ (BB’ = PP’).
Como esta presente la reacción del inducido se necesita un incremento mayor OP’’ (debido a que B’Q’ = Md ‘).

## Slide 12: GENERADOR SERIE
Las caracteristicas de vacio y de carga para los generadores series se lo determinan se una manera similar a la forma como se determinarón estas caracteristica en el generador separadamente excitado.
CARACTERISTICA EXTERNA
Mediante esta caracteristica es que podemos analizar el comportamiento del generador serie.
La intensidad de carga se varia mediante la resistencia Rc . Como para excitar el devanado inductor se usa la corriente del inducido y el voltaje en los bornes aumenta al aumentar la corriente del inducido.
Curva III tensión en bornes caracteristica externa.
Curva I caracteristica de vacio
Curva II fem inducida por el flujo resultante ( curva III se le suma AB = ( Σ Ii R + 2∆V ) )

## Slide 13: GENERADOR DERIVACION
CARACTERISTICA EN VACIO Y AUMENTO DE LA TENSIÓN

## Slide 14: INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD SOBRE LA F.E.M. INDUCIDA EN VACIO
CARACTERISTICA EXTENA DE UN GENERADOR AUTOEXCITADO DERIVACION

## Slide 15: GENERADOR AUTOEXCITADO COMPUESTO
CARACTERISTICA EN VACIO
Esta característica del generador compuesto
acumulativo es la misma que la del generador
en derivación ya que en vació el devanado serie
no tiene influencia
CARACTERISTICA EXTERNA
Que el voltaje de plena carga sea mayor que el voltaje en vació (regulación negativa) o sea que el voltaje terminal aumente con la carga en cuyo caso el generador es hipercompuesto.
Que el voltaje de plena carga sea igual que el voltaje en vació (regulación cero) en cuyo caso el generador es compuesto plano o equicompuesto.
Que el voltaje de plena carga sea menor que el voltaje en vació (con la condición de que los amperios-vueltas del devanado serie cause que la regulación sea mejor que la del devanado derivación) en cuyo caso el generador es subcompuesto.

## Slide 16
Tal como se manifestó anteriormente se tiene que:
AB = ( Σ Ii R + 2∆V ) y la
Reacción del Inducido
producen la disminución del voltaje terminal
La fmm de excitación serie necesaria para hacer que la tensión en bornes para una cierta intensidad de carga I’ sea igual que la tensión en vacío se lo puede determinar de la siguiente manera.

## Slide 17: CONEXIONES Y FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DE GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA

## Slide 18: CARACTERISTICAS DE UN MOTOR DERIVACION
El flujo del motor derivación es función de la intensidad en el devanado de excitación If
Φ = f (If)
Si trazamos la característica de la velocidad en función de la intensidad del inducido para una tensión en bornes constante para tres niveles de intensidad de excitación diferentes (cuando aumenta la corriente del inducido aumenta la reacción del inducido y la caída de tensión en el circuito del inducido, teniendo su efecto en la velocidad).
Una reacción del inducido elevada, reduce el flujo y la velocidad aumenta (curva a)
Una caída de tensión en el circuito del inducido produce una disminución de velocidad (curva c).
Si se compensan aproximadamente los efectos de reacción del inducido y la caída de tensión en el circuito del inducido, puede obtenerse una característica casi constante (curva b).

## Slide 19
En lo que respecta al par es proporcional a la corriente del inducido, para una excitación constante el par no aumenta exactamente de manera lineal debido al efecto de la reacción del inducido tal como se puede apreciar en el grafico par en función de la corriente del inducido.
Se puede decir que un motor de corriente continua tipo derivación la característica de velocidad es casi constante y su par es aproximadamente lineal para el rango de funcionamiento normal.
Se puede determinar las características de velocidad y par motor de una manera analítica, conociendo la curva de vacío.

## Slide 20: Determinación de la característica Par en función de la corriente del inducido, para una corriente de campo constante
Graficar la curva de vacío OA’B (ordenada C1Φ y abscisa If).
Suponer una corriente de excitación constante OP.
Se tiene que en vacío C1Φ=PB
Suponer una corriente Ii
Calcular Md’=AP
Determinar la excitación efectiva OA=OP-AP
Con OA se determina C1Φ=AA’
Se calcula T=7,04*AA’* Ii
Suponer que Md’ es proporcional a Ii
Suponer un nuevo valor de Ii
Repetir pasos 5 a 8
Graficar Par vs. Ii

## Slide 21: Determinación de la característica velocidad en función de la corriente del inducido, para una corriente de campo constante
Graficar la curva de vacío OFQ (ordenada Eo y abscisa If), para una velocidad constante no, velocidad en vacío del motor, la tensión en bornes constante Vb=PoQ.
Suponer una corriente de excitación constante OPo.
Suponer una corriente Ii
Calcular Md’=AQ=PPo
Determinar la excitación efectiva OP= OPo -PPo
Con OP se determina PF la fcem si la velocidad se mantuviera constante e igual a no.
Calcular AB = ( Σ Ii R + 2∆V )
Calcular E = Vb – AB = PB
Determinar nc = no*(BP/PF)
Suponer que Md’ es proporcional a Ii
Suponer un nuevo valor de Ii
Repetir pasos 4 a 9
Graficar n vs. Ii

## Slide 22: Método alternativo
Graficar la curva de vacío OA’B(ordenada C1Φ y abscisa If).
Suponer una corriente de excitación constante OP.
Se tiene que en vacío C1Φ=PB
Suponer una corriente Ii
Calcular Md’=AP
Determinar la excitación efectiva OA=OP-AP
Con OA se determina C1Φ=AA’
Calcular AB = ( Σ Ii R + 2∆V )
Calcular E = Vb – AB = PB
Determinar nc = E/ C1Φ
Suponer que Md’ es proporcional a Ii
Suponer un nuevo valor de Ii
Repetir pasos 4 a 10
Graficar n vs. Ii