## Slide 1: Trabajo de Maquinaria Eléctricas I
Autor: Sanunga Sánchez Brando

## Slide 2: LEYES DE LA MAQUINARIA ELECTRICA
LEY DE FARADAY
La ley de Faraday es la ley del voltaje inducido y en esta ley se basa el principio de funcionamiento del generador eléctrico.
La ley de Faraday se la puede aplicar a un conductor y a una bobina. Cuando un conductor se encuentra en un campo magnético y se desplaza a una velocidad lineal, se induce en él un voltaje. Cuando una bobina tiene una variación de enlaces de flujo magnético, se induce en ella un voltaje.

## Slide 3: LEY DE KIRCHHOFF
La ley de Kirchhoff que se aplica en las máquinas eléctricas es de las mallas y establece:
Σ (V+ E) = Σ ZI [V] en los circuitos eléctricos de c.a.
Σ (V+ E) = Σ RI [V] en los circuitos eléctricos de c.c.
Donde:
V = voltaje aplicado [V]
E = f.e.m. inducida [V]
Z = impedancia [ohm]
R = resistencia [ohm]

## Slide 4: LEY DE AMPERE
La ley de Ampere del circuito magnético es la ley que gobierna la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético que la corriente produce. La ley de Ampere establece:
Para demostrar la ley de Ampere se la aplica al conductor , que tiene la sección S, la densidad de corriente J y en el cual circula la corriente i. La aplicación determina la intensidad de campo magnético Hx a la distancia r y se tiene:

## Slide 5: LEY DE BIOT Y SAVART
La ley de Biot y Savart establece que se produce una fuerza sobre un conductor que tiene una corriente eléctrica y se encuentra en un campo magnético. En la ley de Biot y Savart se basa el principio de funcionamiento del motor eléctrico.
La aplicación considera tres conductores, el primero en el eje directo, el segundo ubicado entre el eje directo y el eje en cuadratura y el tercero en el eje en cuadratura. La ley de Biot y Savart

## Slide 6: DESCRIPCION DE LA MAQUINA DE C.C.
El estator tiene al exterior la carcasa y al interior el yugo, los polos principales, el devanado de excitación, los interpolos, el devanado de interpolo y el devanado de compensación. Cabe indicar que no todas las máquinas disponen del devanado de interpolo y el devanado de compensación, porque estos devanados tienen un propósito específico.
El rotor tiene en la parte periférica el devanado de armadura que esta representado por las bobinas a y b y a un extremo de la máquina se dispone del conmutador, el cual tiene una serie de delgas y entre delga y delga hay un espacio de aislamiento eléctrico. El devanado de la armadura se conecta a las delgas del conmutador.

## Slide 7: CONVERSION DE ENERGIA DE LA MAQUINA DE C.C.
CONVERSION DE ENERGIA DEL GENERADOR DE C.C.
El generador eléctrico es una máquina de conversión de energía, el cual convierte la energía mecánica de entrada en el eje de la máquina en energía eléctrica en los terminales del devanado de la armadura.
CONVERSION DE ENERGIA DEL MOTOR DE C.C.
Una fuente de voltaje suministra la potencia eléctrica Vtia al devanado de la armadura. La fuente de voltaje Vf alimenta al devanado de excitación y la fmm NfIf produce el flujo por polo Φd.

## Slide 8: FUERZA ELECTROMOTRIZ
FUERZA ELECTROMOTRIZ GENERADA
En el generador elemental los enlaces de flujo magnético de una bobina en el rotor son los siguientes:

## Slide 9
FUERZA ELECTROMOTRIZ PROMEDIO
En las máquinas eléctricas se tiene que distinguir los grados mecánicos y los grados eléctricos, para lo cual se considera la distribución de densidad de flujo magnético de una máquina de cuatro polos
TORQUE ELECTROMAGNETICO
En una máquina de c.c. que tiene Za conductores y todos están en serie, por la ley de Faraday la fem es:
En la misma máquina y cuando la corriente Ia circula en los Za conductores, por la ley de Biot y Savart la fuerza es:

## Slide 10: CIRCUITOS ELECTRICOS DE LAS MAQUINAS DE C.C.
CIRCUITO ELECTRICO DE LA MAQUINA DE EXCITACION SEPARADA
En el generador se requiere la fem Ea = KaΦdωm, donde Ka es la constante de la máquina, la máquina motriz del generador suministra el torque mecánico Tm y como consecuencia el rotor del generador gira a la velocidad ωm y la fmm IfNf del devanado de excitación produce el flujo magnético por polo Φd.
En el motor se necesita el torque electromagnético Te = KaΦdIa, donde Ka es la constante de la máquina, la fuente de voltaje Vt suministra la corriente de armadura Ia y la fmm IfNf del devanado de excitación produce el flujo magnético por polo Φd.
CIRCUITO ELECTRICO DE LA MAQUINA SERIE
En el motor se requiere el torque electromagnético Te = KaΦdIa, donde Ka es la constante de la máquina, la fuente de voltaje Vt suministra la corriente de armadura Ia y la fmm IfNf del devanado de excitación produce el flujo magnético por polo Φd.

## Slide 11
CIRCUITO ELECTRICO DE LA MAQUINA PARALELO
En el generador se requiere la fem Ea = KaΦdωm, donde Ka es la constante de la máquina, la máquina motriz del generador suministra el torque mecánico Tm y como consecuencia el rotor del generador gira a la velocidad ωm y la fmm IfNf del devanado de excitación produce el flujo magnético por polo Φd.
En el motor se necesita el torque electromagnético Te = KaΦdIa, donde Ka es la constante de la máquina, la fuente de voltaje Vt suministra la corriente de armadura Ia y la fmm IfNf del devanado de excitación produce el flujo magnético por polo Φd.
CIRCUITO ELECTRICO DE LA MAQUINA COMPUESTA CONEXION LARGA
En la máquina compuesta el flujo magnético por polo Φd es igual a la suma del flujo magnético del devanado de excitación serie Φds y del flujo magnético del devanado de excitación paralelo Φdp.
Generador: Ea = Vt + Ia(Ra + Rc + Ri + Rfs) V]
Motor: Vt = Ea + Ia(Ra + Rc + Ri + Rfs) [V]

## Slide 12: CIRCUITO ELECTRICO DE LA MAQUINA COMPUESTA CONEXION CORTA
En el motor se necesita el torque electromagnético Te = KaΦdIa, donde Ka es la constante de la máquina, la fuente de voltaje Vt suministra la corriente de armadura Ia y las fmms de los devanados de excitación serie y paralelo producen el flujo magnético por polo Φd.
las ecuaciones eléctricas del generador y motor son las siguientes:
Generador: Ea = Vt + Ia(Ra + Rc + Ri ) + (Ia - If)Rfs [V]
Motor: Vt = Ea + Ia(Ra + Rc + Ri ) + (Ia + If)Rfs [V]

## Slide 13: PERDIDAS EN EL CIRCUITO MAGNETICO
PERDIDA DE HISTERESIS
En [A] a medida que la máquina gira el rotor se magnetiza alternativamente con las polaridades norte y sur. En [B] se tiene la curva de histéresis y su integral da la pérdida de histéresis.
En la práctica existen ecuaciones empíricas para determinar la pérdida de histéresis de una manera simple y muy aproximada, y una de ellas es la siguiente ecuación:
Ph = KhB²fV [Watt]
PERDIDA DE CORRIENTES DE EDDY
En la máquina de cc, de igual manera como la ley de Faraday aplicada a un conductor induce en él un voltaje, en el acero del rotor se induce un voltaje que da como resultado las corrientes de Eddy En la práctica existen ecuaciones empíricas para calcular la pérdida de corrientes de Eddy de una manera simple y muy aproximada, y una de ellas es la siguiente ecuación:
PEddy = KEddy(tBf)²V [Watt]

## Slide 14: TEORIA DEL GENERADOR DE C.C.
CARACTERISTICA EN VACIO DEL GENERADOR DE EXCITACION SEPARADA
En el generador se instala un voltímetro V en el circuito de armadura para medir la fem Ea0 y un amperímetro A en el circuito de excitación para medir la corriente de excitación If.
CARACTERISTICA EN VACIO DEL GENERADOR PARALELO
La característica en vacío del generador paralelo se la obtiene de la siguiente manera:
Cuando la corriente de excitación If es cero, la fem Ea0 que se induce es debido al flujo magnético remanente ΦREM y la fem es Ea0 = KaΦREMωm.
La fem Ea0 debido al flujo magnético remanente produce la corriente de excitación If1 y esta la fem Ea1y así sucesivamente hasta Ea0 = IfRf. Se asume despreciable la caída de tensión IfRa ≈ 0.

## Slide 15: CARACTERISTICA EN CARGA
CARACTERISTICA EN CARGA DEL GENERADOR DE EXCITACION SEPARADA
En el generador se instala un voltímetro V en el circuito de armadura para medir el voltaje terminal Vt y un amperímetro A para medir la corriente de armadura Ia. En el circuito de excitación se instala un amperímetro A para medir la corriente de excitación If.
Para obtener la característica en carga se da diferentes valores a la corriente de excitación If, variando la resistencia del reóstato Rf y se toma la medición del voltaje terminal Vt para cada valor de If. Para mantener constante la corriente de armadura Ia se varía la resistencia del reóstato RL que representa la carga.

## Slide 16: CARACTERISTICA EXTERNA
CARACTERISTICA EXTERNA DEL GENERADOR DE EXCITACION SEPARADA
La caída de tensión por reacción de la armadura KaΔΦaωm se incrementa a medida que se aumenta la corriente de línea Ia porque aumenta el flujo magnético de armadura Φa y el flujo magnético del devanado de excitación Φd se mantiene constante al no variar la corriente de excitación If. La caída de tensión IaRa se incrementa porque aumenta la corriente de línea Ia.
CARACTERISTICA EXTERNA DEL GENERADOR PARALELO
En el generador se instala en los terminales un amperímetro A y un voltímetro V para medir la corriente de línea IL y el voltaje terminal Vt, respectivamente. En el circuito de excitación se instala un amperímetro A para medir la corriente de excitación If.

## Slide 17: CARACTERISTICA DE REGULACION
CARACTERISTICA DE REGULACION DEL GENERADOR DE EXCITACION SEPARADA
En el generador se instala un voltímetro V en el circuito de armadura para medir el voltaje terminal Vt y un amperímetro A para medir la corriente de línea Ia. En el circuito de excitación se instala un amperímetro A para medir la corriente de excitación If.
CARACTERISTICA DE REGULACION DEL GENERADOR PARALELO
La característica de regulación del generador paralelo es la misma que la del generador de excitación separada debido a que la caída de tensión IfRa es muy pequeña en comparación con la caída de tensión ILRa.

## Slide 18: TEORIA DEL MOTOR DE C.C.
CARACTERISTICAS DEL MOTOR PARALELO
CARACTERISTICA DEL TORQUE ELECTROMAGNETICO
Se considera dos condiciones, una cuando la reacción de la armadura es cero (Φa = 0) y la otra cuando hay reacción de la armadura (Φa ≠ 0), y las características del torque electromagnético Te del motor paralelo

## Slide 19: CARACTERISTICAS DEL MOTOR SERIE
CARACTERISTICA DE LA VELOCIDAD
La ecuación eléctrica del motor serie es:
Vt = Ea + Ia(Ra + Rf)
La expresión de la fem es:
Ea = KaΦdωm
Al reemplazar las ecuaciones y en la expresión se tiene:
Vt = Ka KfIaωm + Ia(Ra + Rf)

## Slide 20: CARACTERISTICAS DEL MOTOR COMPUESTO
La ecuación del torque electromagnético Te es:
Te = KaΦd Ia
Φd = Φds + Φdp
Al reemplazar las ecuaciones y en la expresión se tiene:
Te = Ka Kf Ia² + Ka Φdp Ia
La ecuación eléctrica del motor compuesto conexión larga es:
Vt = Ea + Ia(Ra + Rfs)
Al reemplazar las ecuaciones y en la expresión se tiene:
Vt = Ka(Φds + Φdp ) ωm + Ia(Ra + Rfs)

## Slide 21: ARRANQUE DE LOS MOTORES DE C.C.
ARRANQUE DEL MOTOR PARALELO
La corriente de arranque Iarr es:
La ecuación del torque de arranque es
Tarr = KaΦdIarr
ARRANQUE DEL MOTOR SERIE
La corriente de arranque Iarr es:
La corriente de arranque Iarr tiene un valor alto en comparación con la corriente nominal (Ia)n porque la fcem Ea que limita la corriente de armadura es cero.
La ecuación del torque de arranque
Tarr = KaKfIarr²

## Slide 22: CONTROL DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES DE C.C.
La ecuación mecánica del motor a la velocidad de estado estable ωm1
Vt = KaΦdωm1 + Ia1Ra
Velocidad de estado estable ωm2
Vt = KaΦdωm2 + Ia1(Ra + Reg)
El motor arranca y llega a la velocidad de estado estable ωm1 y luego se disminuye a la velocidad de estado estable ωm2.
Para analizar el control de velocidad se requiere considerar las ecuaciones eléctricas y mecánicas de la máquina en las condiciones de estado estable y en el período transiente.

## Slide 23: CONTROL DE VELOCIDAD VARIANDO EL FLUJO MAGNETICO
Como el torque de carga TL no ha cambiado y se ha incrementado el torque electromagnético al valor de Te’, se produce una aceleración del motor, la corriente de armadura Ia comienza a disminuir debido al aumento de la velocidad ωm, como se demuestra en la siguiente expresión: